## Slide 1
:フィールド座標系
:ロボット座標系

## Slide 2
:フィールド座標系
:ロボット座標系

## Slide 3
encoder_node
odometry_node
/encoder_data
PID_controller
/odom
/tf
/input_voltage
CAN_motor_drive
calc_target_vel
/target_vel
/geometry_msgs/Twist型
自作/encoder_data型
未定
/geometry_msgs/Pose2D型
CAN-USB変換
モタドラ×３
PWM
CAN
ロータリエンコーダ×3
ヌクレオ
Serial (COBSエンコード)
ROS

## Slide 4
必要な要素と方式：
- 自己位置推定⇒オドメトリ
- モータ速度制御⇒マイコン(ヌクレオ)
- 経路⇒事前に生成
- 経路追従⇒PID制御(入力：タイヤ角速度、出力：x, y, theta)
自動足回り ver.1
/odometer_3wheel
nucleo_agent/OdometerData型
calc_vel
/input_vel
odometry_node
std_msgs/Float64Array型
/odometry_pose
geometry_msgs/Pose2D型
localize_node
仮の自己位置推定ノード
(今後補正を入れる箇所)
/robot_pose
geometry_msgs/Pose2D型
can_agent
path_sever
/robot_path
/PoseWithVelStamped型
Header header
Pose pose
Vector3 velocity
nucleo_agent
rosparam
- PIDゲイン
- 2*pi/(分解能)
/can_messages
can_agent/CANMessage型
経路データ
/OrientedPath型
Header header
PoseWithVelStapmed[ ] pose
足回りパッケージ/OrientedPath型
/tf
/OdometerData型
Header header
float64[3] rotation # 各計測輪の角変位
float64[3] angular_vel # 各計測輪の角速度
@ニッシュ
@ニッシュ
PC(ROS 2)
(emcl2などを使う場合)
CAN-USB変換
ロータリエンコーダ×3
（タイヤ）
ロータリエンコーダ×3
（計測輪）
モタドラ×３
ヌクレオ
@ニッシュ
エンコーダ基板2
@ニッシュ
エンコーダ基板1
(CAN)
- 計測輪のデータ
- タイヤエンコーダのデータ
ロボット
(UART)
to PC
- 計測輪のデータ
- タイヤ角速度
from PC
- モータ目標値
- PIDゲイン
- 2*pi/分解能
凡例：
：ROS 2内部の通信
：シリアル通信(UART)
：CAN通信
(2023年11月20日更新)

## Slide 5
必要な要素と方式：
- 自己位置推定⇒オドメトリ
- モータ速度制御⇒マイコン(ヌクレオ)でフィードフォワード制御
- 経路⇒目標点へのPIDで実現
自動足回り ver.2
/odometer_3wheel
nucleo_agent/OdometerData型
calc_vel
/input_vel
odometry_node
std_msgs/Float64MultiArray型
/odometry_pose
geometry_msgs/Pose型
localize_node
仮の自己位置推定ノード
(今後補正を入れる箇所)
/robot_pose
geometry_msgs/Pose型
can_agent
rviz2
/goal_pose
nucleo_agent
rosparam
- PIDゲイン
- 2*pi/(分解能)
/can_messages
can_agent/CANMessage型
目標点・姿勢
geometry_msgs/Pose型
/tf
/OdometerData型
Header header
float64[3] rotation # 各計測輪の角変位
float64[3] angular_vel # 各計測輪の角速度
@ニッシュ
@ニッシュ
PC(ROS 2)
(emcl2などを使う場合)
CAN-USB変換
ロータリエンコーダ×3
（タイヤ）
ロータリエンコーダ×3
（計測輪）
モタドラ×３
ヌクレオ
@ニッシュ
エンコーダ基板2
@ニッシュ
エンコーダ基板1
(CAN)
- 計測輪のデータ
- タイヤエンコーダのデータ
ロボット
(UART)
to PC
- 計測輪のデータ
- タイヤ角速度
from PC
- モータ目標値
- PIDゲイン
- ゲイン
- 2*pi/分解能
凡例：
：ROS 2内部の通信
：シリアル通信(UART)
：CAN通信
(2023年12月13日更新)

## Slide 6
/encoder_data
std_msgs/Float64Array型
CAN-USB変換
ヌクレオ
ロータリエンコーダ×3
（タイヤ）
センサ基板
Serial (COBSエンコード)
ロータリエンコーダ×3
（計測輪）
モタドラ×３
calc_vel
/input_vel
odometry_node
自己位置推定⇒オドメトリ
モータ速度制御⇒マイコン(ヌクレオ)
経路⇒事前に生成
経路追従⇒PID制御(入力：タイヤ角速度、出力：x, y, theta)
std_msgs/Float64Array型
/odom
geometry_msgs/Pose2D型
localize_node
仮の自己位置推定ノード
(今後補正を入れる箇所)
/robot_pose
geometry_msgs/Pose2D型
can_agent
path_sever
/robot_path
std_msgs/Float64Array型
nucleo_agent
(CAN)
- 計測輪のデータ
- タイヤエンコーダのデータ
(UART)
to PC
- 計測輪のデータ
- タイヤ角速度
from PC
- モータ目標値
- PIDゲイン
- 2*pi/分解能
rosparam
- PIDゲイン
- 2*pi/(分解能)
/can_messages
std_msgs/Float64Array型
経路データ
自動足回りver.1